Provozní řád ambulantního zdravotnického zařízení pro obor…

Doplnit obor

Základní údaje:

Provozovatel: u právnických osob adresa společnosti

Adresa pracoviště:

IČ: pokud bylo již přiděleno

Telefon: doplnit

e-mail: doplnit

Ordinační hodiny: doplnit

Obecné údaje:

Rozsah poskytované péče: uvést všechny invazivní zákroky, při kterých je porušena integrita kůže nebo sliznice

Umístění ordinace a dispoziční řešení: např. podlaží objektu; ordinace, pracovna sestry, čekárna; vybavení nábytkem, umyvadlo + dřez, podlahová krytina, omyvatelné povrchy….

Vedlejší provozní a pomocné místnosti: např. sklad, šatna, úklidová komora, WC pro personál, WC pro pacienty…

Zásobování pitnou vodou: např. studna, veřejný vodovod

Personální obsazení pracoviště:

Využívání ambulance i jiným zdravotnickým pracovištěm:

Obecná opatření:

- Zdravotničtí pracovníci používají čisté osobní ochranné pracovní prostředky, oděv, obuv, jednorázové rukavice……. dopsat další

- K vyšetření pacienta přistupují až po umytí rukou, ruce si otírají do jednorázového materiálu, který je uložen v krytém zásobníku.

- Hygienickou dezinfekci rukou provádějí vždy po kontaktu s infekčním materiálem, a to po každém jednotlivém zdravotnickém výkonu u jednotlivých fyzických osob, vždy před ošetřením pacienta, vždy po manipulaci s biologickým materiálem nebo kontaminovanými předměty včetně použitého prádla a nebezpečného odpadu, a před každým parenterálním zákrokem.

- Úprava nehtů nesmí ohrožovat zdravotní stav pacienta s ohledem na možné šíření nemocničních nákaz. Přirozené nehty musí být upravené, krátké, čisté.

- Zdravotničtí pracovníci nenosí na rukou žádné šperky.

- Při ošetřování pacientů se využívá bariérové ošetřovací techniky. Používají se pouze dekontaminované pomůcky, pracovní plochy jsou vyčleněny podle charakteru pracovní činnosti.

- K parenterálním zákrokům se používají pouze sterilní zdravotnické prostředky a dodržují se zásady asepse.

- Opakovaně používané zdravotnické prostředky se dezinfikují a čistí podle návodu výrobce. Jednorázové pomůcky se nepoužívají opakovaně.

- Použité jednorázové stříkačky a jehly se likvidují bez ručního oddělování. Kryty na použité jehly se nenasazují.

- Na pokrytí vyšetřovacího stolu nebo lehátka, kde dochází ke styku s obnaženou částí těla pacienta, se používá jednorázový materiál, který je měněn po každém pacientovi.

Oddělení pracovních ploch: popsat jak jsou odděleny pracovní plochy podle charakteru činnosti (odběr a manipulace s biologickým materiálem, příprava injekcí apod.)

Odběr biologického materiálu:

Pro odběr a manipulaci s biologickým materiálem je vyčleněna pracovní plocha. Při odběrech se používají sterilní zdravotnické prostředky a jednorázové rukavice, a to vždy pro jednu ošetřovanou osobu. Odebraný biologický materiál se ukládá do standardizovaných nádob a do dekontaminovatelných přepravek s vyloučením kontaminace žádanek. Žádanka obsahuje jméno, příjmení, RČ a adresu pobytu pacienta. Dopsat, jaký biologický materiál se odebírá, v případě odběru moče, do čeho se odebírá. Transport biologického materiálu do laboratoře je zajištěn denně/uložen ve vyčleněné chladničce ..... vybrat jednu z možností.

Dezinfekce:

- K chemické dezinfekci se používají oznámené biocidní přípravky nebo dezinfekční prostředky deklarované jako zdravotnický prostředek nebo přípravky registrované jako léčiva pro použití ve zdravotnictví.

- Při ředění a použití chemických přípravků se postupuje podle návodu výrobce.

- Dezinfekční roztoky se připravují rozpuštěním odměřeného dezinfekčního přípravku v odměřeném množství vody. Připravují se pro každou směnu čerstvé.

- Po spotřebování dezinfekčního přípravku v dávkovači se dávkovač mechanicky omyje, doplní dezinfekčním přípravkem a označí datem plnění, exspirací a názvem dezinfekčního přípravku.

- Předměty a povrchy kontaminované biologickým materiálem se dezinfikují dezinfekčním přípravkem, který má i virucidní účinky.

- Při práci s dezinfekčními přípravky se používají osobní ochranné pracovní prostředky a dodržují se zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Pracovníci jsou poučeni o zásadách první pomoci.

- K zabránění rezistence mikrobů se střídají dezinfekční prostředky s různými aktivními účinnými látkami.

| Materiál | Dezinfekční přípravek | Koncentrace | Expozice |
| --- | --- | --- | --- |
| Kovové nástroje a pomůcky (např. emitní misky, šampusky) |  |  |  |
| Povrchy |  |  |  |
| Podlahy |  |  |  |
| Rychlá dezinfekce malých ploch a pomůcek (např. fonendoskop, tlakoměr) |  |  |  |
| Ruce |  |  |  |
| Kůže |  |  |  |

Dopsat popřípadě i další dezinfikovaný zdravotnický materiál

Popsat přístrojové vybavení a způsob jeho dekontaminace, např. oční tonometr, laryngoskop, laser, sono, endoskopy, rehabilitační přístroje a pomůcky

Sterilizace:

Sterilizace ve vlastní ordinaci:

Předsterilizační příprava:

- Dezinfekce zdravotnických prostředků dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem. Mechanické očištění a oplach vodou nebo strojové čištění. Vybrat jednu z možností

- Osušení a uložení do sterilizačních obalů

Technická kontrola sterilizačního přístroje se provádí: dopsat (buď v rozsahu stanoveném výrobcem nebo u přístrojů bez technické dokumentace 1x ročně)

Při sterilizaci se komora zaplňuje pouze do ¾ objemu a sterilizovaný materiál se ukládá tak, aby se nedotýkal stěn.

Způsob sterilizace:

Proudícím horkým vzduchem: název přístroje, výrobní číslo, sterilizovaný materiál

| Teplota/čas | Druh obalu | Exspirace | Uložení |
| --- | --- | --- | --- |
| 160 °C/60 min. 170 °C/30 min 180 °C/20 min. | Kazeta | 24 hod 48 hod | Volně ložený Chráněný |
|  | Kontejner Polyamid | 6 dnů 12 týdnů | Volně ložený Chráněný |

Vybrat používané parametry, obaly, uložení

Každý obal je označen datem sterilizace a exspirace.

Každý sterilizační cyklus se monitoruje. Sterilizace se provádí za přítomnosti zdravotnického pracovníka.

Dokumentace sterilizace spočívá v záznamu každé sterilizace (druh sterilizovaného materiálu, parametry, datum, písemné vyhodnocení chemického testu sterilizace, jméno, příjmení a podpis osoby, která sterilizaci provedla).

Úspěšnost sterilizace se dokládá

- zápisem do sterilizačního deníku nebo podepsaným záznamem registračního přístroje nebo podepsaným výstupem z tiskárny. (Vybrat jednu z možností)

- datovaným písemným vyhodnocením chemického testu sterilizace

Písemná dokumentace sterilizace se archivuje nejméně 5 let od provedení sterilizace.

Kontrola účinnosti horkovzdušného sterilizačního přístroje

- Biologickými systémy

- u nových přístrojů a přístrojů po opravě před jejich uvedením do provozu

- ihned při jakékoliv pochybnosti o sterilizační účinnosti přístroje

- u sterilizátorů starších 10 let nejpozději po 100 sterilizačních cyklech, nejméně však 1x za půl roku u ostatních ne starších 10 let ode dne výroby nejpozději po 200 cyklech, nejméně 1x za rok (vybrat podle stáří HS)

- 1x za měsíc při provádění sterilizace pro jiné pracoviště

- Nebiologickými systémy

Používají se podle návodu výrobce. Parametry odpovídají zvolenému programu.

- chemické testy procesové – označen každý jednotkový sterilizační obal, slouží k rozlišení materiálu připraveného ke sterilizaci a již vysterilizovaného.

- chemické testy sterilizace – na každou vsázku se používá (dopsat kolik testů se používá a kam se při sterilizaci vkládají). Jsou určeny k průkazu splnění všech parametrů sterilizace.

Sterilizace vlhkým teplem: název přístroje, výrobní číslo, sterilizovaný materiál

Parametry sterilizačního procesu pro PS: vybrat používané parametry

| Sterilizační teplota (teplota syté vodní páry) | Tlak (zaokrouhleno) | Přetlak (zaokrouhleno) | Doba sterilizační expozice | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oC | kPa | bar | kPa | bar | min |  |
| 121 | 205 | 2,05 | 105 | 1,05 | 20 | Povinný BD a případně vakuový test |
| 134 | 304 | 3,04 | 204 | 2,04 | 4 | Pouze pro nebalené kovové nástroje k okamžitému použití sterilizované v přístrojích, kde se provádí vakuový a BD test a které dosahují ve fázi odvzdušňování tlaku alespoň 13 kPa. Nepoužívá se v CS a SC. |
| 134 | 304 | 3,04 | 204 | 2,04 | 7 | Pouze v přístrojích, kde se provádí vakuový a BD test a které dosahují ve fázi odvzdušňování tlaku alespoň 13 kPa. |
| 134 | 304 | 3,04 | 204 | 2,04 | 10 | Povinný BD a případně vakuový test |
| 134 | 304 | 3,04 | 204 | 2,04 | 60 | Pro inaktivaci prionů ve spojení s alkalickým mytím* |

BD – Bowie-Dick test nebo alternativní test

Sterilizační obaly: Vybrat z tabulky používané obaly

| Druh obalu | Exspirace pro materiál |
| --- | --- |
|  | Parní sterilizátor | Volně uložený | Chráněný |
| kontejner | + | 6 dnů | 12 týdnů |
| Papír/přířez # | + | 6 dnů | 12 týdnů |
| Papír-fólie | + | 6 dnů | 12 týdnů |
| Polypropylén | - | 6 dnů | 12 týdnů |
| Netkaná textilie | + | 6 dnů | 12 týdnů |
| Dvojitý obal # # |  | 12 týdnů | 6 měsíců |
| Dvojitý obal a skladovací obal |  | 1 rok | 1 rok |

Poznámky: # vždy dvojité balení do přířezu         # #  uzavřít svárem či lepením obě vrstvy

Každý obal je označen datem sterilizace a exspirace.

Každý sterilizační cyklus se monitoruje. Sterilizace se provádí za přítomnosti zdravotnického pracovníka.

Dokumentace sterilizace spočívá v záznamu každé sterilizace (druh sterilizovaného materiálu, parametry, datum, písemné vyhodnocení nebiologických systémů, jméno, příjmení a podpis osoby, která sterilizaci provedla).

Úspěšnost sterilizace se dokládá

- zápisem do sterilizačního deníku nebo podepsaným záznamem registračního přístroje nebo podepsaným výstupem z tiskárny. (Vybrat jednu z možností)

- datovaným písemným vyhodnocením chemického testu sterilizace

- datovaným písemným vyhodnocením Bowie-Dick testu nebo jiného alternativního testu a uložením testu do dokumentace (pozn. BD test se provádí u chirurgických oborů denně, u ostatních ambulantních zařízení 1x týdně)

- datovaným písemným vyhodnocením denního vakuového testu

Písemná dokumentace sterilizace se archivuje nejméně 5 let od provedení sterilizace.

Kontrola účinnosti parního sterilizačního přístroje

- Biologickými systémy

- u nových přístrojů a přístrojů po opravě před jejich uvedením do provozu

- hned při jakékoliv pochybnosti o sterilizační účinnosti přístroje

- u sterilizátorů starších 10 let nejpozději po 100 sterilizačních cyklech, nejméně však 1x za půl roku u ostatních ne starších 10 let ode dne výroby nejpozději po 200 cyklech, nejméně 1x za rok (vybrat podle stáří PS)

- 1x za měsíc při provádění sterilizace pro jiné pracoviště

- Nebiologickými systémy

Používají se podle návodu výrobce.

- chemické testy procesové – označen každý jednotkový sterilizační obal, slouží k rozlišení materiálu připraveného ke sterilizaci a již vysterilizovaného.

- Chemické testy sterilizace – na každou vsázku se používá (dopsat kolik testů se používá a kam se při sterilizaci vkládají). Jsou určeny k průkazu splnění všech parametrů sterilizace.

- Bowie–Dick test nebo jiný alternativní test – dopsat, zda se provádí denně nebo 1x týdně - viz výše

- Vakuový test – provádí se denně

Pozn. Sterilizují-li se zdravotnické prostředky s dutinou, potom se musí kontrola biologickými i nebiologickými systémy provádět zkušebním tělesem, které stěžuje přístup sterilizačního média do dutiny. Pokud se Vás to týká, uveďte v provozním řádu.

Používaný jednorázový sterilní materiál doplnit druh a jeho uložení

Manipulace s prádlem:

Jedná se pouze o osobní ochranné pracovní prostředky. Praní je zajištěno smluvně … uvést firmu. Je možné prát ve vlastní vyčleněné pračce, která je umístěna ve zdravotnickém zařízení.

Čisté OOPP jsou uloženy … dopsat

Použité OOPP jsou uloženy … dopsat

Dopsat, jak často se vozí do prádelny, a jaký je používán transportní obal na čisté a použité OOPP.

Manipulace s odpadem:

Odpad se třídí ihned po použití.

Komunální odpad se odkládá do vyčleněných odpadkových košů s igelitovou vložkou.

Nebezpečný odpad

- použitý ostrý odpad (např. jehly, skalpely…) se odkládá do označených, spalitelných, pevnostěnných, nepropíchnutelných a nepropustných obalů. Odpad se neukládá do papírových obalů.

- ostatní nebezpečný odpad se odkládá do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, mechanicky odolných a spalitelných obalů.

Nebezpečný odpad se z ambulance odstraňuje nejméně 1x za 24 hodin. Maximální doba mezi shromážděním odpadu ve vyhrazeném uzavřeném prostoru a konečným odstraněním jsou 3 dny. Skladování nebezpečného odpadu je možné po dobu 1 měsíce v mrazícím nebo chlazeném prostoru při teplotě maximálně 8°C. Uveďte jednu z možností!

Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu je zajištěna smluvně s firmou… dopsat

Úklid:

Je zajištěn …uvést, zda smluvně nebo vlastními silami.

Provádí se denně na vlhko, používají se běžné čistící prostředky a dezinfekční přípravky s virucidním účinkem.

Úklidové pomůcky jsou vyčleněny a označeny dle účelu použití (pracovní plochy, podlahy ordinace, WC ) a jsou uloženy … dopsat, kde (buď vyčleněná skříň nebo úklidová komora).

Při kontaminaci ploch biologickým materiálem se provede okamžitá dekontaminace potřísněného místa překrytím jednorázovým materiálem namočeným ve virucidním dezinfekčním roztoku a potom se očistí obvyklým způsobem.

Dezinsekce a deratizace: v případě potřeby se provedou prostřednictvím specializované firmy.

Malování: 1x za 2 roky

Hlášení infekčních onemocnění nebo NN:

dle platné legislativy

Provozní řád zpracoval:

Datum:

Provozní řád schválen orgánem ochrany veřejného zdraví dne: